## Slide 1
Netzteil 12V 3A
Ringleitung 1,5mm2
Länge beliebig (fast)
150 Ohm
3,1 V
3,1 V
3,1 V
0,14mm2
100cm
Summe 3er Reihe
150 Ohm
3,1 V
3,1 V
3,1 V
0,14mm2
100cm
Summe 3er Reihe
150 Ohm
3,1 V
3,1 V
3,1 V
0,14mm2
100cm
Summe 3er Reihe
LED Beleuchtung
Notes: Als LEDs nehmen wir weiss 3,1V/20mA
Also gehen nur 3 LEDs in Reihe, macht 3*3,1V= 9,3V 12V Eingangsspannung –9,3V für die LEDs=2,7V. Die 2,7V müssen jetzt von dem Vorwiderstand vernichtet werden. 2,7V wird geteilt durch die 20mA die die LED verbraucht ergibt einen Widerstand von 135 Ohm. Da es einen solchen nicht gibt, nimmt man den nächst größeren Widerstand, das wären dann 150 Ohm. Natürlich kann man auch einen noch größeren Widerstand verwenden, was der LED-Lebensdauer zugute kommt. 180 Ohm ( einige nehmen sogar 220 Ohm) kann man durchaus auch nehmen. Die LED wird dadurch nicht merklich dunkler. Bleiben wir aber mal bei den 150 Ohm, dann fallen am Widerstand etwa 2,9V ab.
Wie bei einem Motor sollte auch ein NT nicht „auf der letzten Rille“ laufen. Eine Auslastung von ca 80%-85% sollte hier genügen. Die Rechnung sieht dann so aus. Angabe auf dem NT 500mA minus 20% = 400mA geteilt durch die mA der LED ergibt 20 Reihen. Da ja immer 3 LEDs in Reihe sind, das ganze mal 3 ergibt 60LEDs.